При использовании эвакуаторной установки с креплением на седло необходимо максимально обеспечить безопасность для себя и окружающих.

Для этого эвакуаторное устройство необходимо должным образом установить и эксплуатировать. Данная инструкция в общих чертах обрисует наиболее безопасный способ эвакуации грузовика с использованием эвакуаторной установки с креплением на седло.

1.Установка:

При помощи вилочного погрузчика или другого подъемного устройства поднимите установку на необходимую высоту.

На тягаче ставим в открытое положение зацепной механизм седла и опускаем установку на седло, фиксируем прицепной палец. Визуально осматриваем, что бы не было сомнения в том , что прицепной палец установки надежно зафиксирован зацепным механизмом.

Рамку с гидроцилиндрами устанавливаем на окончание горизонтальной части рамы тягача и фиксируем монтажными скобами (из набора). Соединяем два данных узла с помощью страховочной цепи.

Устройство готово к эксплуатации.

2.Буксирование автомашины с зацеплением сзади:

При буксировании автомашины с зацеплением сзади необходимо:

1. Из тормозной системы эвакуируемого автомобиля полностью удалить воздух.

2. Зафиксировать руль буксируемого автомобиля таким образом, чтобы колеса оказались в прямом положении.

3. Отсоедините кабели массы аккумуляторной батареи.

4. При помощи «пальцев» отрегулируйте длину стрелы эвакуаторной установки. Она должна составить не менее 1,3-1,6м. от крайней точки тягача до крайней точки стрелы.

Опускаем стрелу в крайнее нижнее положение и подгоняем буксир на расстояние 5-10см. От  крайней точки буксируемого автомобиля до маятника (труба с укорачивающими крюками) эвакуатора. Убедившись, что ваши транспортные средства расположены таким образом, можете приступать к зацеплению автомобиля.

Далее стропальную цепью перекидываете через раму возле среднего моста (что бы избежать повреждение рамы и чулка моста необходимо использовать защиту) , фиксируете крюк на цепь, оборачиваете чулок среднего моста, пропускаете цепь под чулком заднего моста максимально возможно натягиваете ее и фиксируете , через укорачивающий крюк на маятнике установки , затем фиксируете ее через укорачивающий крюк на стреле установки. Никакая дополнительная связка не потребуется т.к. при подъеме буксируемого автомобиля цепь сама затянется . Со второй стороны поступаете аналогичным образом.

После это фиксируете маятник страховочной цепью через укорачивающий крюк на стреле установки (снизу).

5. Устанавливаете  балку габаритных огней на буксируемую автомашину и подключите ее к тягачу.

3.Буксирование автомашины с зацеплением спереди.

При эвакуации с зацеплением спереди буксируемой автомашины необходимо:

- Отсоедините кабели массы аккумуляторной батареи.

- Что бы избежать повреждения  КПП или других узлов буксируемой автомашины необходимо снять обе ведущие полуоси заднего моста. Закройте концы ступиц металлическими листами или другим материалом для предотвращения  утечки смазки и попадания загрязнений на ступичные подшипники.

- По возможности , необходимо  соединить пневматическую тормозную систему буксируемой автомашины с системой буксирующего. Если нет такой  возможности  необходимо : растормозить буксируемую автомашину при помощи пружинных стояночных тормозов.

- Что бы избежать повреждения некоторых узлов буксируемой автомашины (бампер, обтекатели и пр. выступающие части) их придется демонтировать и (или) использовать защиту (брус или др.).

- При помощи «пальцев» отрегулируйте длину стрелы эвакуаторной установки. Она должна составить не менее 1,3-1,6м. от крайней точки тягача до крайней точки стрелы. Опускаем стрелу в крайнее нижнее положение и подгоняем буксир на расстояние 5-10см. от  крайней точки буксируемого автомобиля до маятника (труба с укарачивающими крюками) эвакуатора. Убедившись, что ваши транспортные средства расположены таким образом, можете приступать к зацеплению автомобиля. Далее стропальную цепь перекидываете через раму , возле передней балки (что бы избежать  повреждения рамы и чулка моста необходимо использовать защиту) , фиксируете крюк на цепь, оборачиваете балку, максимально возможно натягиваете цепь и фиксируете ее через укорачивающий крюк на маятнике установки, затем фиксируете через укорачивающий крюк на стреле установки. Никакая дополнительная связка не потребуется т.к. при подьеме буксируемого автомобиля цепь сама затянется . Со второй стороны поступаете аналогичным образом . После этого фиксируете маятник страховочной цепью через укорачивающий крюк на стреле установки (снизу).

- Устанавливаете  балку габаритных огней сзади буксируемой автомашины и подключите ее к тягачу.

ВНИМАНИЕ: ЭВАКУАЦИЮ ПОВРЕЖДЕННОГО АВТОМОБИЛЯ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПДД.